## Slide 1: 進捗
タイヤとモータとハブとギヤの取り付け方に苦労
ちょうどいいギヤが売ってない →結局自作することにした
材料はとりあえずアクリル板

## Slide 2: 進捗
レーザー加工 SolidWorksで部品・図面作成 DXFファイルで保存 加工機にインポート
加工失敗 アクリルの厚みの途中までしか切れてなかった 出力が足りなかったみたい
また今度挑戦します

## Slide 3: 知っておきたい歯車用語
選定に必要な情報
  歯数
  歯の数
  モジュール
  歯の大きさ
  ピッチ円・基準円
  歯がかみ合う大きさ
  基準円が接するように並べると歯がかみ合う
歯数×モジュール＝基準円直径[mm]
KHKの歯車ABC入門編

## Slide 4: 知っておきたい歯車用語
その他
  歯幅
  歯車の厚さ
  歯先円
  歯の先端を結んだ円
  歯先円が歯車の実際の外径の大きさ
  バックラッシ
  かみ合う時の隙間、ガタつき
  ないのもありすぎるのもダメ

## Slide 5: ギヤの自作
利点
  歯数や形状や材料を自由に決められる
  圧倒的に安い
  軽い
CADでの作り方
  自分で作る(参考： 一昨年のアドベントカレンダー)
  テンプレートを作ってあるのでそれを使う
  KHK歯車計算ソフトを使う

## Slide 6: ギヤの自作 CADのテンプレート
利点 グローバル変数でパラメータ変更が簡単にできる
大きい歯車用と小さい歯車用がある

## Slide 7: ギヤの自作 KHK歯車計算ソフト
小原歯車工業のサイトのアカウント登録必要(無料) サイトはこちら
利点 歯車の転移が可能 バックラッシ等の計算もできて便利
欠点 テンプレートに比べて若干面倒くさい